佛山市禅城区污水处理有限公司

（ 镇安污水处理厂）

自行监测方案

（方案编号：FSSY-001）

2019年4月15日

1、企业基本情况

企业名称：佛山市禅城区污水处理有限公司（ 镇安污水处理厂）

法人代表：林梅山

所属行业：水污染治理

生产周期：常年生产

地址：佛山市禅城区忠义路58号（镇安管理区东侧）

联系人：周兆浓

联系电话：0757-82002163

电子邮箱: thiken@163.com

主要生产设备：

粗格栅、潜污泵、细格栅、刮砂桥、砂水分离器、鼓风机、搅拌器、微孔曝气器、吸刮泥桥、纤维束滤池、反冲洗水泵、反冲洗鼓风机、投氯机、板框压滤机等

废水处理及排放情况：

污水处理工艺流程分为一级处理、二级处理、三级处理和污泥脱水。

废水经过管网流入污水厂，经粗格栅、污水提升泵、细格栅及沉砂池，去除污水中呈悬浮状态的固体物，包括垃圾、塑料袋和砂砾等一级处理，进入二级处理的生化反应池、通过活性污泥的作用，去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物，再经过二沉池的沉淀，上清液进入纤维束滤池进行三级过滤，进一步去除水中的悬浮物，过滤后废水进入接触消毒池进行消毒，处理后达标废水排放到佛山涌（汾江河支流）。废水处理后产生的剩余污泥流到脱水机房进行处理，脱水后的污泥交给有资质的公司进行处置。 （附废水处理流程图、全厂废水流向图）

一二期工艺流程图

三期工艺流程图

2、监测内容

2.1 监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 一期排污口WS-174001-1 二期排污口WS-174001-2 三期排污口WS-174001-3 | 厂区排污口 经度：113º 8ˊ 41" 纬度：23º 1ˊ 17" | CODcr | ③ | 每日一次 | 25万立方米/日 |
|  |  |  | 氨氮 | ③ | 每日一次 |  |
|  |  |  | BOD5 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | SS | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 色度 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 总氮 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 总磷 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | pH | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 动植物油 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 石油类 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 总汞 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 总镉 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 总铬 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 总铅 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 总砷 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 六价铬 | ② | 每月一次 |  |
|  |  |  | 烷基汞 | ② | 每月一次 |  |
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂界东 | 噪声 | ② | 每季度一次 | 排污口编号为厂界噪声监测点位 |
|  | ▲2# | 厂界南 | 噪声 | ② |  |  |
|  | ▲3# | 厂界西 | 噪声 | ② |  |  |
|  | ▲4# | 厂界北 | 噪声 | ② |  |  |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表2。

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| 废水 | CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 | 5mg/L | 分光光度计 | DR/3900 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 分光光度计 | DR6000 |
|  | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01无量纲 | pH计 | PH3210 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4mg/L | 电子分析天平 | BP211D |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | 分光光度计 | DR6000 |
|  | 总氮 | 紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L | 分光光度计 | DR6000 |
|  | 色度 | 稀释倍数法 | GB/T 11903-1989 | 4倍 | 50ml具塞比色管 | —— |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 实验室溶氧仪 | Level2 |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2018 | 0.04mg/L | 水中油份浓度分析仪 | ET1200 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2018 | 0.04mg/L | 水中油份浓度分析仪 | ET1200 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光度法 | GB/T7494-1987 | 0.05mg/L | 分光光度计 | DR6000 |
|  | 粪大肠菌群 | 酶底物法 | HJ1001-2018 | 100个/L | 生化培养箱 | DNP-9082 |
|  | 总汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.00005 mg/L | 原子荧光光度计 | AFS-930 |
|  | 总镉 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51-2018 45.5 | 0.007mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 | ICP710 |
|  | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51-2018 43.3 | 0.016mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 | ICP710 |
|  | 总铅 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51-2018 42.6 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 | ICP710 |
|  | 总砷 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51-2018 46.3 | 0.02mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 | ICP710 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 | 0.004mg/L | 分光光度计 | DR6000 |
|  | 烷基汞 | 气相色谱法 | GB/T14204-1993 | 0.0000006 mg/L | 气相色谱仪 | 6890N |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 35DB | SOUND LEVEL METER | TES-1350A |

2.4 监测质量保证措施

2.4.1《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

2.4.2《水质 采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）

2.4.3所有监测技术人员均持证上岗；

2.4.4监测所用全部的仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表3。

表3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区出水口 WS-174001-1 WS-174001-2 WS-174001-3 | CODcr | DB44/1366-2014表1 | 40 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | DB44/1366-2014表1 | 5.0 | mg/L |
|  |  | pH | GB18918-2002 一级A | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 悬浮物 | GB18918-2002 一级A | 10 | mg/L |
|  |  | 总磷 | DB44/1366-2014表1 | 0.5 | mg/L |
|  |  | BOD5 | DB44/1366-2014表1 | 10 | mg/L |
|  |  | 色度 | DB44/1366-2014表1 | 30 | 稀释倍数 |
|  |  | 总氮 | GB18918-2002 一级A | 15 | mg/L |
|  |  | 动植物油 | GB18918-2002 一级A | 1 | mg/L |
|  |  | 石油类 | GB18918-2002 一级A | 1 | mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | GB18918-2002 一级A | 0.5 | mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 | GB18918-2002 一级A | 1000 | 个 |
|  |  | 总汞 | GB18918-2002 | 0.001 | mg/L |
|  |  | 总镉 | GB18918-2002 | 0.01 | mg/L |
|  |  | 总铬 | GB18918-2002 | 0.1 | mg/L |
|  |  | 总铅 | GB18918-2002 | 0.1 | mg/L |
|  |  | 总砷 | GB18918-2002 | 0.1 | mg/L |
|  |  | 六价铬 | GB18918-2002 | 0.05 | mg/L |
|  |  | 烷基汞 | GB18918-2002 | 不得检出 | mg/L |
| 厂界噪声 | 厂界东 | 噪声 | GB12348-2008 2类 | 昼60夜50 | dB（A） |
|  | 厂界南 |  |  |  |  |
|  | 厂界西 |  |  |  |  |
|  | 厂界北 |  |  |  |  |

4、监测结果的公开

4.1 监测结果的公开时限

日监测结果实行次日公布，如非工作日顺延到工作日公布；

年度报告，于次年1月底前公布。

4.2 监测结果的公开方式

在广东省重点污染源综合管理平台：www.entser.gdep.gov.cn上公布。

公众查看地址： https://app.gdep.gov.cn/epinfo

5、监测方案的实施

本监测方案于2019年4月15日开始执行。

上监测方案于2019年4月15日开始废止。

# Text boxes

厂界西

厂界南

WS-174001-3

厂界北

WS-174001-1

WS-174001-2

厂界东